# Optoma RS232 Command Table.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Baud Rate : 9600

Data Bits: 8

Parity: None

Stop Bits: 1

Flow Control : None

UART16550 FIFO: Disable

Projector Return (Pass): P

# Projector Return (Fail): F 		                XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# SEND to projector

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

232 ASCII Code	HEX Code	Function					Description

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power ON

~XX00 2	7E 30 30 30 30 20 32 0D	Power OFF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync

~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On

~XX02 2	7E 30 30 30 32 20 32 0D		Off

~XX03 1	7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute	On

~XX03 2	7E 30 30 30 33 20 32 0D		Off

~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze

~XX04 2	7E 30 30 30 34 20 32 0D	Unfreeze

~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus

~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus

~XX07 1	7E 30 30 30 37 20 31 0D	Up (Pan under zoom)

~XX08 1	7E 30 30 30 38 20 31 0D	Down (Pan under zoom)

~XX09 1	7E 30 30 30 39 20 31 0D	Left (Pan under zoom)

~XX10 1	7E 30 30 31 30 20 31 0D	Right (Pan under zoom)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX12 2	7E 30 30 31 32 20 32 0D	Direct Source Selection	DVI-D

~XX12 3	7E 30 30 31 32 20 33 0D		DVI-A

~XX12 5	7E 30 30 31 32 20 35 0D		VGA 1

~XX12 7	7E 30 30 31 32 20 37 0D		VGA 1 SCART

~XX12 8	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA 1 Component

~XX12 9	7E 30 30 31 32 20 39 0D		S-Video

~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode       	Presentation

~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Bright

~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D		Movie

~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 34 0D 		sRGB

~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D 		User 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness		            		n= -50 - +50

~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast			 		n= -50 - +50

~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness					n= -50 - +50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX24 n	7E 30 30 32 34 20  a 0D 	Color	Red Gain				n= -50 - +50

~XX25 n	7E 30 30 32 35 20  a 0D 		Green Gain				n= -50 - +50

~XX26 n	7E 30 30 32 36 20  a 0D 		Blue Gain				n= -50 - +50

~XX27 n	7E 30 30 32 37 20  a 0D 		Red Bias				n= -50 - +50

~XX28 n	7E 30 30 32 38 20  a 0D 		Green Bias				n= -50 - +50

~XX29 n	7E 30 30 32 39 20  a 0D 		Blue Bias				n= -50 - +50

~XX30 n	7E 30 30 33 30 20  a 0D 		Cyan				n= -50 - +50

~XX31 n	7E 30 30 33 31 20  a 0D 		Yellow				n= -50 - +50

~XX32 n	7E 30 30 33 32 20  a 0D 		Magenta				n= -50 - +50

~XX33 1	7E 30 30 33 33 20  31 0D		Reset

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor™					n= 0 - 10

~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Degamma	Film

~XX35 2	7E 30 30 33 35 20 32 0D		Video

~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33 0D		Graphics

~XX35 4	7E 30 30 33 35 20 34 0D		PC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D	Color Temp.	Warm

~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Medium

~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold

~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto

~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32 0D		RGB

~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX39 2	7E 30 30 33 39 20 32 0D	Input Source	DVI-D

~XX39 5	7E 30 30 33 39 20 35 0D		VGA 1

~XX39 6	7E 30 30 33 39 20 36 0D		VGA 2

~XX39 7	7E 30 30 33 39 20 37 0D		SCART

~XX39 9	7E 30 30 33 39 20 39 0D		S-Video

~XX39 10	7E 30 30 33 39 20 31 30 0D		Video

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	 4:3

~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D		 16:9-l

~XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33 0D		 16:9-ll

~XX60 4	7E 30 30 36 30 20 34 0D		 Window

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX61 n	 7E 30 30 36 31 20 a 0D	Overscan	 				n= 0 – 12

~XX62 n	 7E 30 30 36 32 20 a 0D 	Zoom	 				n= 0 – 100

~XX63 n                   7E 30 30 36 33 20 a 0D 	H Image Shift	 				n= -50 - +50

~XX64 n	 7E 30 30 36 34 20  a 0D	V Image Shift	 				n= -50 - +50

~XX66 n	 7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone	 				n= -20 - +20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English

~XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32 0D		German

~XX70 3	7E 30 30 37 30 20 33 0D		French

~XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34 0D		Italian

~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 35 0D		Spanish

~XX70 6	7E 30 30 37 30 20 36 0D		Portuguese

~XX70 7	7E 30 30 37 30 20 37 0D		Polish

~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 38 0D		Dutch

~XX70 9	7E 30 30 37 30 20 39 0D		Swedish

~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Norwegian/Danish

~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D		Finnish

~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D		Greek

~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D		Traditional Chinese

~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0D		Simplified Chinese

~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D		Japanese

~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D		Korean

~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D		Russian

~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D		Hungarian

~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D		Czech

~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D		Arabic

~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D		Thai

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX71 1	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop

~XX71 2	7E 30 30 37 31 20 32 0D		Rear-Desktop

~XX71 3	7E 30 30 37 31 20 33 0D		Front-Ceiling

~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 34 0D		Rear-Ceiling

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX72 1	7E 30 30 37 32 20 31 0D	Menu Location	Top Left

~XX72 2	7E 30 30 37 32 20 32 0D		Top Right

~XX72 3	7E 30 30 37 32 20 33 0D		Centre

~XX72 4	7E 30 30 37 32 20 34 0D		Bottom Left

~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 35 0D		Bottom Right

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX73 n	 7E 30 30 37 33 20 a 0D 	Signal 	Frequency				n= -5 - +5

~XX74 n	 7E 30 30 37 34 20 a 0D 		Phase				n= 0 - 31

~XX75 n	 7E 30 30 37 35 20 a 0D 		H. Position				n= -5 - +5

~XX76 n	  7E 30 30 37 36 20 a 0D 		V. Position				n= -5 - +5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX77 n	 	Security	Security Timer	Month/Day/Hour		nnnnnn

~XX78 1	7E 30 30 37 38 20 31 0D		Security Settings	On

~XX78 2	7E 30 30 37 38 20 32 0D			Off

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID	 	 			n=00-99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On	On

~XX80 2	7E 30 30 38 30 20 32 0D		Off	Off

~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume	 	 			n=0-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Start Up Logo	 	On

~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 31 0D			Off

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	 	On

~XX100 2	7E 30 30 31 30 30 20 32 0D			Off

~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	 	On

~XX101 2	7E 30 30 31 30 31 20 32 0D			Off

~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	 	On

~XX102 2	7E 30 30 31 30 32 20 32 0D			Off

~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	 	On

~XX103 2	7E 30 30 31 30 33 20 32 0D			Off

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color         	Blue

~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D	                                          	Black

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced                         	Direct Power On		On

~XX105 2	7E 30 30 31 30 35 20 32 0D				Off

~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D  	                                          	Auto Power Off (min)	 		n=0-180

~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D                                                                  Sleep Timer (min)	 			n=0-999

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX108 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Setting	Lamp Hour

~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D		Lamp Reminder	On

~XX109 2	7E 30 30 31 30 39 20 32 0D		 	Off

~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D		Brightness Mode	Bright

~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D		 	STD

~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D		Lamp Reset 	Yes

~XX111 2	7E 30 30 31 31 31 20 32 0D			No

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset	 	Yes

~XX112 2	7E 30 30 31 31 32 20 32 0D			No

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# READ from projector

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX121 1 	           7E 30 30 31 32 31 20 31 0D 			               Input Source

~XX122 1 	           7E 30 30 31 32 32 20 31 0D 			               Software Version

~XX123 1               7E 30 30 31 32 33 20 31 0D 			               Display Mode

~XX124 1               7E 30 30 31 32 34 20 31 0D 			               Power State

~XX125 1               7E 30 30 31 32 35 20 31 0D			               Brightness

~XX126 1               7E 30 30 31 32 36 20 31 0D 			               Contrast

~XX127 1               7E 30 30 31 32 37 20 31 0D 			               Aspect Ratio

~XX128 1               7E 30 30 31 32 38 20 31 0D			               Color Temperature

~XX129 1               7E 30 30 31 32 39 20 31 0D 			               Projection Mode

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# SEND to Remote

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX140 1	7E 30 30 31 34 30 20 31 0D		Power

~XX140 3	7E 30 30 31 34 30 20 33 0D	 	Remote Mouse Up

~XX140 4	7E 30 30 31 34 30 20 34 0D	 	Remote Mouse Left

~XX140 5	7E 30 30 31 34 30 20 35 0D	 	Remote Mouse Enter

~XX140 6	7E 30 30 31 34 30 20 36 0D	 	Remote Mouse Right

~XX140 7	7E 30 30 31 34 30 20 37 0D	 	Remote Mouse Down

~XX140 8	7E 30 30 31 34 30 20 38 0D	 	Mouse Left Click

~XX140 9	7E 30 30 31 34 30 20 39 0D	 	Mouse Right Click

~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D	 	Up/Page +

~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D	 	Left/Source

~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D	 	Enter (for projection MENU)

~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D	 	Right/Re-SYNC

~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D	 	Down/Page -

~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D	 	Keystone +

~XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D	 	Keystone -

~XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D	 	Volume -

~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D	 	Volume +

~XX140 19	7E 30 30 31 34 30 20 31 39 0D	 	Brightness

~XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0D	 	Menu

~XX140 21	7E 30 30 31 34 30 20 32 31 0D	 	Zoom

~XX140 22	7E 30 30 31 34 30 20 32 32 0D	 	DVI

~XX140 23	7E 30 30 31 34 30 20 32 33 0D	 	Freeze

~XX140 24	7E 30 30 31 34 30 20 32 34 0D	 	AV Mute

~XX140 25	7E 30 30 31 34 30 20 32 35 0D	 	S-Video

~XX140 26	7E 30 30 31 34 30 20 32 36 0D	 	VGA

~XX140 27	7E 30 30 31 34 30 20 32 37 0D	 	Video

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# SEND from projector automatically

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return 	Description

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

when standby/warming/cooling/out of range		INFOn	n : 0/1/2/3 = Standby / Warming / Cooling / Out of Range

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# READ from projector

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return 	Description

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D      Information	OKabbbbccdddde	a : 1/0=On/Off

bbbb: LampHour

cc: source 00/01/02/03/04/05= None/DVI-D/VGA1/VGA2//S-Video/Video

dddd: FW version

e : Display mode

~XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n : 0/1/2/3  EP721 / EP723 / EP727 / EP728